This page was exported from APEX DYNAMICS France [    http://www.apexdyna.fr    ]

Export date: Tue Apr 16 6:25:27 2024 / +0000 GMT

# SERIES AF

Product Categories: Réducteurs coaxiaux à dentures hélicoïdales

Product Page: https://www.apexdyna.fr/produit/series-af/

## Product Summary

Dédiés à des fonctionnements en régime permanent (S1) ou intermittent (S5)

- Couple nominal

- T2N : 14 Nm - 2000 Nm

Rapports de réduction

1-étage : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

- 2-étages : 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100

Jeu angulaire

1-étage : =1 arcmin / =3 arcmin / =5 arcmin

- 2-étages : =3 arcmin / =5 arcmin / =7 arcmin

Rendement

1-étage : 97%

- 2-étages : 94%

- Montage simplifié

- Faible niveau de bruit

- Structure compacte

Tailles disponibles:

- AF042 / AF060 / AF060 / AF075 / AF075 / AF100 / AF140 / AF180 / AF220

## Product Description

[vc_row][vc_column][vc_tabs][vc_tab title="GÉNÉRALITÉS" tab_id="1428572200866-3-10"][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

- Dentures hélicoïdales (Réduction 3 à 100)

- Inox SUS416

- Classification jeu angulaire (7 à 1 arc.min)

- Roulement à rouleaux coniques

- Application type : Axe linéaire pignon crémaillère

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title="SPÉCIFICATIONS" tab_id="1422960536-2-74"][vc_single_image image="1389" img_size="full"][vc_column_text]

# Inertie

[/vc_column_text][vc_single_image image="1383" img_size="full"][/vc_tab][vc_tab title="DIMENSIONS" tab_id="1422960572297-2-2"][vc_column_text]

# Dimensions 1 étage

[/vc_column_text][vc_single_image image="1381" img_size="full"][vc_column_text]

# Dimensions 2 étages

[/vc_column_text][vc_single_image image="1382" img_size="full"][/vc_tab][vc_tab title="TÉLÉCHARGEMENTS" tab_id="1422960581994-3-0"][vc_column_text]Catalogue produits series AF-AFR

Instructions de montage

Catalogue général Apex Dynamics France

Certificat ATEX

Rapport niveau de protection IP

Plans génériques[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]

Product added date: 2015-02-23 03:00:19

Product modified date: 2020-10-09 17:01:11

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.