This page was exported from APEX DYNAMICS France [    http://www.apexdyna.fr    ]

Export date: Thu Apr 18 21:57:50 2024 / +0000 GMT

# SERIES ATB-FH

Product Categories: Réducteurs à couple conique - Accouplement moteur (Acier peint)

Product Page: https://www.apexdyna.fr/produit/series-atb-fh/

## Product Summary

Couple nominal

- T2N : 12 Nm - 3,200 Nm

Rapports de réduction

1-étage : 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5

2-étages :7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 35 / 50

- 3-étages :75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 350 / 500

Jeu angulaire

1-étage : = 6 arcmin

2-étages :≤8 arcmin

- 3-étages :≤10 arcmin

Rendement

1-étage : 98%

2-étages : ≧ 94%

- 3-étages : ≧ 94%

- Montage simplifié

- Faible niveau de bruit

- Structure compacte

Tailles disponibles pour ATB-FH:

- ATB065FH / ATB075FH / ATB090FH / ATB110FH / ATB140FH / ATB170FH / ATB210FH / ATB240FH / ATB280FH

## Product Description

[vc_row][vc_column][vc_tabs][vc_tab title="GÉNÉRALITÉS" tab_id="1428510493766-3-0"][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

- Couple conique (réduction 1 à 500)

- Acier peint

- Sortie arbre plein ou traversant

- Accouplement clavette ou frette

- Version économique

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title="SPÉCIFICATIONS" tab_id="1422960536-2-74"][vc_single_image image="1434" img_size="full"][vc_single_image image="1435" img_size="full"][/vc_tab][vc_tab title="DIMENSIONS" tab_id="1422960572297-2-2"][vc_column_text]

# Dimensions 1 étage ATB-FH Serie

[/vc_column_text][vc_single_image image="1418" img_size="full"][vc_column_text]

# Dimensions 2 étages ATB-FH Serie

[/vc_column_text][vc_single_image image="1426" img_size="full"][vc_column_text]

# Dimensions 3 étages ATB-FH Serie

[/vc_column_text][vc_single_image image="1430" img_size="full"][/vc_tab][vc_tab title="TÉLÉCHARGEMENTS" tab_id="1422960581994-3-0"][vc_column_text]Catalogue produits series AT-ATB

Instructions de montage

Catalogue général Apex Dynamics France

Certificat ATEX

Rapport niveau de protection IP

Plans génériques[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]

Product added date: 2015-02-26 17:09:24

Product modified date: 2020-10-16 12:25:19

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.