This page was exported from APEX DYNAMICS France [    http://www.apexdyna.fr    ]

Export date: Wed Apr 17 1:20:19 2024 / +0000 GMT

# SERIES PEII

Product Categories: Réducteurs coaxiaux à dentures droites

Product Page: https://www.apexdyna.fr/produit/series-pe-ii/

## Product Summary

Dédiés à des fonctionnements en régime permanent (S1) ou intermittent (S5)

- Couple nominal

- T2N : 8 Nm - 459 Nm

Rapports de réduction

1-étage : 3 / 4 / 5 / 7 / 10

- 2-étages : 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100

Jeu angulaire

1-étage : ≤ 6 ~ 8 arcmin

- 2-étages : ≤ 8 ~ 10 arcmin

Rendement

1-étage : 97%

- 2-étages : 94%

- Montage simplifié

- Faible niveau de bruit

- Structure compacte

Tailles disponibles:

- PEII 050 / PEII 070 / PEII 090 / PEII 120 / PEII 155

## Product Description

[vc_row][vc_column][vc_tabs][vc_tab title="GÉNÉRALITÉS" tab_id="1428657049813-3-7"][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

- Dentures droites (Réduction 3 à 100)

- Acier peint

- Jeu angulaire standard environ 8 arc.min

- Version économique

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title="SPÉCIFICATIONS" tab_id="1422960536-2-74"][vc_single_image image="1346" img_size="full"][vc_column_text]

# Inertie

[/vc_column_text][vc_single_image image="1347" img_size="full"][/vc_tab][vc_tab title="DIMENSIONS" tab_id="1422960572297-2-2"][vc_single_image image="1348" img_size="full"][/vc_tab][vc_tab title="TÉLÉCHARGEMENTS" tab_id="1422960581994-3-0"][vc_column_text]Catalogue produits series PII

Instructions de montage

Catalogue général Apex Dynamics France

Certificat ATEX

Rapport niveau de protection IP

Plans génériques[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Product added date: 2015-03-02 14:26:02

Product modified date: 2020-10-02 13:31:15

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.